## Slide 1: Medios de la red y hardware
Medios que rodean la red
Medios de la red ilimitados
Control del ruido
Dispositivos de la conectividad de la red
Alambrado de componentes de distribución

## Slide 2: Tipos de publicidad
Medios saltados
Medios ilimitados

## Slide 3: Factores de rendimiento de medios
Señal
Ruido
Atenuación
Impedancia

## Slide 4: Medios de cobre
Medios saltados
Uno o varios conductores de cobre rodeados por la capa aislada
Proteger ayuda a reducir la interferencia
Coaxial
Par trenzado

## Slide 5: Cable del par trenzado
Los conductores son rayados
El par tiene la base
combinación de colores
Alambre primario y secundario

## Slide 6: UTP contra cable STP
Tipo de cable | Descripción
UTP | No incluye proteger alrededor de sus conductores. Típicamente contiene a cuatro pares de conductores varados o serios. Barato y confiable. Distancias de apoyos de hasta 100 metros (328 pies). Precios de la transferencia de datos de apoyos hasta 1 Gbps.
STP | Incluye proteger, típicamente una envoltura de hoja de metal, alrededor de sus conductores para mejorar la resistencia del cable a interferencia y ruido. Típicamente contiene a cuatro pares de conductores varados o serios. Distancias de apoyos hasta 100 metros (328 pies). Más caro que UTP. El más comúnmente usado en gestión de redes del Token ring.

## Slide 7: Categorías del cable del par trenzado
Categoría | Tipo de la red | Velocidad máxima
1 | Grado de la voz; no conveniente para gestión de redes | n/a
2 | Redes de la baja velocidad y telefónicas digitales | 4 Mbps
3 | Ethernet | 10 Mbps
4 | IBM Token Ring | 16 Mbps
5 5e | Ethernet rápida Gigabit Ethernet | 100 Mbps 350 Mbps
6 | Gigabit Ethernet | 1 Gbps
7 | Gigabit Ethernet | 1 Gbps +

## Slide 8: Conectores del par trenzado — RJ-45 alambrado de esquemas
1 W/Green
2 Green
3 W/Orange
4 Azul
5 W/Blue
6 Naranja
7 W/Brown
8 Brown
P3
P1 P2
P4

## Slide 9: Cable coaxial
Proteger trenzado
Conductor de cobre solo
No propicio
capa aislada

## Slide 10: Tipos del conector y el cable coaxiales
Cables:
  RG58/U (Guía de la Radio 58/Universal)
  RG58A/U
  RG8
  RG9
  RG62
  RG59
  RG6
Conectores:
  F-tipo
  BNC (Bayone-Neill-Concelman)

## Slide 11: Fibra cable óptico

## Slide 12: Fibra tipos del modo de cable ópticos
Hay tres tipos de la fibra modos de cable ópticos:
  Fibra del monomodo
  Fibra del multimodo del índice del paso
  Fibra del multimodo del índice clasificada

## Slide 13: Conectores de la fibra
S.
CONSEJERO PRINCIPAL
FC
SMA
FDDI
Mini-BNC
Biconic
TA-RJ
LC

## Slide 14: Tipos de cable y propiedades
Tipo de cable | Propiedades
Coaxial | Velocidad de transmisión: 10 Mbps Distancia: topología de la estrella, 2000 pies.; topología del autobús, 1000 pies. Doble: Apoyos tanto dúplex total como medio doble Transmisiones Inmunidad del ruido (seguridad, EMI): Alto Frecuencia: 1 GHz a 10 GHz
Fibra óptica | Velocidad de transmisión: 40,000 Mbps Distancia: las Señales se pueden transmitir adelante sin tener que reforzarse o refrescarse Doble: Consiste en dos fibras encontradas en un al lado cuerda de la cremallera usada para el simultáneo, transferencia de datos bidireccional Inmunidad del ruido (seguridad, EMI): Superior Frecuencia: Muy alto
Par trenzado | Velocidades de transmisión: GATO 3: hasta 10 Mbps GATO 5: hasta 100 Mbps CAT6: hasta 155 Mbps Distancia: operación bidireccional Doble: capacidad llena Inmunidad del ruido (seguridad, EMI): 30 MHz Frecuencia: hasta 600 MHz

## Slide 15: Otros tipos de cable
Consecutivo
IEEE 1394
USB
De cuatro alfileres
De seis alfileres
Tipo A
Tipo B
Consecutivo
USB
IEEE 1394
Puerto en serie de 25 alfileres en un dispositivo consecutivo
El final de 25 alfileres del cable consecutivo se une con el módem y el final de 9 alfileres se une con el puerto en serie del ordenador

## Slide 16: Pleno y cable de cloruro de polivinilo

## Slide 17: Tendido de cables estructurado
El tendido de cables estructurado se divide en seis subsistemas:
  Instalaciones de la entrada
  Alambrado de la columna vertebral
  Cuarto de equipo
  Armario de telecomunicaciones
  Alambrado horizontal
  Área de trabajo

## Slide 18: Alambrado de la premisa
Estante en un armario de alambrado
Cable de gota
Cables del remiendo
Paneles de conexión provisional

## Slide 19: Componentes de alambrado de la premisa
Lo siguiente es componentes del alambrado de la premisa:
  Cables de gota
  Paneles de conexión provisional
  Cables del remiendo
  Interconecta
  Distribuidor principal (MDF)
  Intermediate Distribution Frame (IDF)
  Alambrado de armario

## Slide 20: Comunicación inalámbrica
Comunicación inalámbrica
  Señales transmitidas como energía electromagnética.
  Permite a usuarios trasladarse.
  Puede ser el punto a punto.
  Las conexiones de permisos en áreas donde sería difícil instalar alambres.

## Slide 21: Gestión de redes de la radio
La gestión de redes de la radio incluye:
  Emisión
  Espectro de extensión
  Frecuencia que salta espectro de extensión
  La secuencia directa extendió el espectro

## Slide 22: Radio de emisión
Radio de emisión:
  No direccional
  Frecuencia de transmisión sola
  Poder bajo: corta distancia, barata, y fácil a instalar
  De gran potencia: distancias más largas, más caras, y más difíciles de instalar

## Slide 23: Radio del espectro de extensión
Radio del espectro de extensión:
  Frecuencias de transmisión múltiples
  Más seguro que radio de emisión
  Más fácil a distinguirse entre señal y ruido de fondo

## Slide 24: Frecuencia que salta espectro de extensión
Frecuencia que salta espectro de extensión:
  Frecuencias de transmisión múltiples
  La señal se envía en un canal a la vez
  Canal que cambia en intervalos fijos
Transportista de la señal
Transportista de la señal
Transportista de la señal

## Slide 25: Espectro de extensión de la secuencia directo
La secuencia directa extendió el espectro:
  Frecuencias de transmisión múltiples
  Señales enviadas simultáneamente en canales múltiples
  Proporciona la detección de errores y la corrección
  Las señales se dividieron en chips, que se envían a través de canales contiguos
Transportista de la señal
Transportista de la señal
Transportista de la señal

## Slide 26: Transmisión infrarroja
Receptor

## Slide 27: Transmisión microondas
El remitente transmite señales electromagnéticas
El receptor tiene la visión libre

## Slide 28: Ruido eléctrico

## Slide 29: Fuentes del ruido eléctricas
Las fuentes del ruido eléctricas incluyen:
  Ruido ambiental
  Alambres de poder
  Motores eléctricos
  Radiadores eléctricos y elementos calefactores
  Fluorescente, de neón, y luces de descarga de alta intensidad (HID)

## Slide 30: Base
El marco del estante se une con la tierra
Tierra
punto
Conductor

## Slide 31: Proteger

## Slide 32: Señalización diferencial

## Slide 33: Control del ruido con par trenzado

## Slide 34: Terminación
Terminator
Terminator
Previene la reflexión de la señal

## Slide 35: Técnicas de instalación de medios
Las técnicas de instalación de medios incluyen:
  Datos separados y cables eléctricos
  Luces de neón
  Tierra de poder
  Instalación del conector

## Slide 36: Naipes de la interfaz de red (NICs)
NICs se puede construir en/unido a través de:
  Placa madre
  USB
  Tarjeta del ordenador personal
  FireWire
  Tarjeta del adaptador interna

## Slide 37: Un transceptor en una tarjeta de red
Viruta del transceptor

## Slide 38: Repetidores
Repetidor

## Slide 39: Cubos
Cubo

## Slide 40: Interruptores
Interruptor
Une a pares de puertos

## Slide 41: Puentes
Puente
Divide la red basada en Direcciones MAC

## Slide 42: Gestores de tráfico
Gestor de tráfico
Divide la red basada en direcciones de la red

## Slide 43: Puntos de acceso inalámbrico
WAP
WAP