## Slide 1: Realizaciones de la red
El modelo OSI
Redes de Ethernet
Redes del token ring
Redes de Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
Tecnologías inalámbricas y estándares

## Slide 2: El modelo OSI
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Físico

## Slide 3: Las capas OSI
Aplicación
Capa de aplicación (Capa 7):
  Proporciona servicios y utilidades que permiten a programas de uso tener acceso a una red y sus recursos.
  Los ejemplos incluyen: HTTP, DNS, FTP, Tuza, Sistema de fichas de Red, NTP, SMTP, SNMP y Telnet.

## Slide 4: Las capas OSI (Cont).
Capa de presentación (Capa 6):
  Traduce datos de modo que se puedan mover a la red.
  Ejemplos incluyen: MME, SSL, TLS, GIF, JPEG y RIÑA
Aplicación
Presentación

## Slide 5: Las capas OSI (Cont).
Capa de la sesión (Capa 5):
  Establece una conexión entre dispositivos de la red, manteniendo esa conexión y luego terminándolo cuando apropiado.
  Los ejemplos incluyen: enchufes y establecimiento de la sesión en TCP.
Aplicación
Presentación
Sesión

## Slide 6: Las capas OSI (Cont).
Capa de transporte (Capa 4):
  Asegura la transmisión de información confiable rompiendo bloques de datos grandes que se pueden enviar más eficazmente en la red.
  Los ejemplos incluyen: TCP, UDP, IPSec, PPTP y L2TP.
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte

## Slide 7: Las capas OSI (Cont).
Capa de la red (Capa 3):
  Las direcciones y aseguran la entrega de paquetes a través de una red.
  Los ejemplos incluyen: IP, ARP, ICMP, DHCP, RASGÓN, OSPF, BGP e IGMP.
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red

## Slide 8: Las capas OSI (Cont).
Capa del enlace de datos (Capa 2):
  Divide datos recibidos de la capa de la Red en marcos que son capaces de transmitir por la capa Física.
  Incluye dos subcapas: MAC y LLC.
  Los ejemplos incluyen: PPP y RESBALÓN.
Aplicación
Presentación
Sesión
Red
Enlace de datos
Transporte

## Slide 9: Las capas OSI (Cont).
Capa física (Capa 1):
  Acepta marcos de la capa del Enlace de datos.
  Los ejemplos incluyen: Ethernet, Ethernet Rápida, ATM, token ring y FDDI.
Aplicación
Presentación
Sesión
Red
Enlace de datos
Físico
Transporte

## Slide 10: El proceso de comunicación de datos OSI
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Físico
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Físico
Flujo del paquete
Ordenador A
Ordenador B

## Slide 11: Ethernet
LAN de Ethernet dentro de un edificio solo

## Slide 12: Ethernet cambiada
La conexión cambiada utiliza la amplitud de banda llena

## Slide 13: Marcos de Ethernet
Preámbulo
Destino
dirección
Fuente
dirección
Datos
CRC
Marco
escribir a máquina
Datos
carga útil
Pie
Jefe = 22 bytes
8 bytes
6 bytes
6 bytes
2 bytes
4 bytes
46 1500 bytes

## Slide 14: El IEEE 802.x Estándar
802.x estándar
802.2
802.3
802.5

## Slide 15: 802.3 Estándares
802.3 estándar
Velocidad de transmisión
Tipo de la señal
10 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
Banda base
Broadband
Tipo de publicidad

## Slide 16: 802.2 Estándares
802.2 estándar
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Físico
LLC
MAC

## Slide 17: 10Base Estándares
10Base Estándar
10 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
1 0 0 B un s e T X
Tipo de la señal
Velocidad
Medios

## Slide 18: Acceso de medios basado en la señal
El nodo con la señal puede transmitir

## Slide 19: Estándares del token ring
Características del token ring | IBM Token Ring | IEEE 802.5
Velocidad de transmisión | 4/16 Mbps | 4/16 Mbps
Topología física | Estrella | No especificado
Número de nodos por anillo | STP-260; UTP-72 | 250
Tipo de publicidad | STP/UTP puesto en una lista como categoría 1, 2, o 3 cable | No especificado
Señalización | Banda base | Banda base
Método de acceso | Paso simbólico | Paso simbólico
Codificación | Manchester diferencial | Manchester diferencial

## Slide 20: Estados simbólicos
Reconocido
Reservado
Disponible
Capturado

## Slide 21: Unidades de acceso de la estación multi-(MSAUs)
MSAU
MSAU

## Slide 22: Recuperación de fracaso del token ring
MSAU
Dispositivo fracasado – MSAU rompe el anillo

## Slide 23: Balizar
Río arriba el vecino notifica la red

## Slide 24: FDDI
Un anillo lleva datos
Un anillo lleva señales de control

## Slide 25: Dispositivos de conexión de FDDI
DAS
SAS

## Slide 26: Recuperación de fracaso de FDDI
Autoreconfiguración
Aislamiento

## Slide 27: Cuando usar tecnologías inalámbricas
El ideal para instalaciones donde las pequeñas áreas tienen que ser cubiertas y no hay ningunos obstáculos en el camino de transmisión.
El ideal para instalaciones donde las áreas grandes tienen que ser cubiertas y obstáculos "no señala que la obstrucción" existe en el camino de transmisión.
El ideal para instalaciones donde las áreas grandes tienen que ser cubiertas y ningunos obstáculos existe en el camino de transmisión.
Infrarrojo
Radio
Microonda

## Slide 28: Tipos de la antena inalámbricos
Lo siguiente es tipos de la antena inalámbricos:
  Omnidireccional
  Semidireccional
  Muy direccional

## Slide 29: Factores de rendimiento de la antena inalámbricos
Los factores de rendimiento siguientes pueden afectar antenas inalámbricas:
  Para infrarrojo:
    Luz del sol brillante
    Obstáculos opacos
    Humo, polvo y niebla
  Para radio:
    Las características de la señal de la antena
    Condiciones atmosféricas
    Ruido eléctrico ambiental
    Obstáculos propicios
    Otro material eléctrico
    Velocidad de transferencia de datos
  Para microonda:
    La característica de la señal de la antena
    Línea de visión
    Distancia entre estaciones de transmisión

## Slide 30: El IEEE 802.11 Estándar
Lo siguiente es IEEE 802.11 especificaciones estándares:
  Método de acceso: CSMA/CA
  Radio del espectro de extensión en grupo de 2.4 GHz
  FHSS y DSSS
  802.11b:
    Modo de vagabundeo de varios canales
    Selección del modo de datos automática
802.11 estándar

## Slide 31: 802.11 Modos
Hay dos componentes al 802.11 estándar:
  Modo de la infraestructura
  Ad hoc modo

## Slide 32: 802.11 Arquitectura
Varios componentes comprenden una arquitectura inalámbrica:
  Una estación (STA.)
  Un punto de acceso (AP)
  Un servicio básico se puso (BSS)
  Un servicio ampliado se puso (ESS)
  Un servicio básico independiente se puso (IBSS)
  Un sistema de distribución (DS)

## Slide 33: Basic Service Set (BSS)

## Slide 34: Extended Service Set (ESS)

## Slide 35: Independent Basic Service Set (IBSS)

## Slide 36: 802.11 Almenaras
802.11 marcos de la almenara contienen:
  STA.
  SSID
  Número de canal
  Información del protocolo de seguridad

## Slide 37: Wired Equivalent Privacy (WEP)
Misma seguridad que en una red conectada sin codificación.

## Slide 38: Wi-Fi acceso protegido (WPA)
TKIP
EAP
TKIP proporciona la codificación de datos mejorada.
EAP proporciona la autenticación del usuario más fuerte.
TKIP
EAP

## Slide 39: Métodos de autenticación inalámbricos
Lo siguiente es métodos de autenticación inalámbricos:
  Sistema abierto
  Llave compartida
  802.1x y EAP

## Slide 40: Bluetooth
30 pies

## Slide 41: Realización de la red inalámbrica básica
Pautas:
  Instale al cliente inalámbrico.
  Elija la colocación del punto de acceso apropiada para su red.
  Instale el punto de acceso:
    Configure la codificación apropiada.
    Configure canales y frecuencias.
    Juego ESSID y almenara.
  Verifique la instalación.

## Slide 42: Preguntas reflexivas
1. Lo que es algunos desafíos se podría volver en la realización de cualquiera
¿topología de la red?
2. ¿Cómo podría vencer estos desafíos?