## Slide 1: ¿Cómo transformar Binario a Octal?
Debido a que el sistema octal tiene como base 8, que es la tercera potencia de 2, y que dos es la base del sistema binario, es posible establecer un método directo para convertir de la base dos a la base ocho, sin tener que convertir de binario a decimal y luego de decimal a octal. Este método se describe a continuación:
Para realizar la conversión de binario a octal, realice lo siguiente:
1) Agrupe la cantidad binaria en grupos de 3 en 3 iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no completa 3 dígitos, entonces agregue ceros a la izquierda.
2) Posteriormente vea el valor que corresponde de acuerdo a la tabla:
3) La cantidad correspondiente en octal se agrupa de izquierda a derecha.
Número en binario | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Número en octal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Slide 2: Ejemplo de transformación de Binario a Octal:
100111001110111:
100 111 001 110 111
4 7 1 6 7
R: 47167.

## Slide 3: ¿Cómo transformar de Octal a Binario?
Número en binario | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Número en octal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Cada dígito octal se convierte en su binario equivalente de 3 bits y se juntan en el mismo orden, según la tabla que tenemos a continuación podemos observar su equivalencia:

## Slide 4: Ejemplo de transformación de Binario a Octal:
2355177
2 3 5 5 1 7 7
010 011 101 101 001 111 111
R: 010011101101001111111.