UNIVERSIDAD    ANTONIO  NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTROMECANICA

GUIA N° 4: DECODIFICADOR - CODIFICADOR

PROGRAMA: Ingeniería  Electromecánica

ASIGNATURA: Electiva I

PERIODO: 9 Semestre

TUTOR: Wilfrido Eduardo Hernández Rivas

Wilfrido.hernandez@uan.edu.co

Wilfridohernandez006@gmail.com.

OBJETIVOS:

- Adquirir hábito de investigación sobre los descodificadores y codificadores

- Interpretar y analizar los diferentes circuitos con descodificadores y codificadores

INTRODUCCION: El alumno de Ingeniería electromecánica debe estar bien fundamentado en los diferentes circuitos descodificadores y codificadores para poder aplicarlo en los diferentes problemas que se le puedan presentar en su quehacer diario.

CONTENIDO:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

1. Leer los conceptos, definiciones y operaciones que se aplican a los decodificadores y codificadores en el anexo de la guía.

2. Hacer seguimientos a los temas desarrollados y participación activa de los diferentes grupos de trabajos, conformados en la primera sección de presentación del programa.

3. revisar y comprender los ejemplos resueltos  en el texto guía.

4. Revisar y solucionar los ejercicios propuestos en el taller N° 4.

5. Se realizara un laboratorio, en la cual se llevara a cabo los conceptos teóricos analizados en el anexo  o texto guía para su debida comprobación.

ASESORIA:

El estudiante puede  solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller N°4., ampliación del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema.

EVALUACION

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecución de los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo estipulado. Y el informe de laboratorio.

BIBLIOGRAFIA

Texto Guía:

1. ELECTRONICA DIGITAL. J. Angulo

Texto de consultas:

ELECTRONICA DIGITAL. James W. Bignell y Robert L. Donovan

PRACTICAS DE ELECTRONICA. C. Angulo, A. Muñoz, J. Pareja.

PRINCIPIOS DIGITALES. Tokheim

Principio de electrónica. ALBERT PAUL MALVINO. MC GRAW HILL

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS. Thomas L. Floyd.

ANEXO TEORICO

# Codificador

Un codificador es un circuito combinacional con 2N entradas y N salidas, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada.

Existen dos tipos fundamentales de codificadores: codificadores sin prioridad y codificadores con prioridad. En el caso de codificadores sin prioridad, puede darse el caso de salidas cuya entrada no pueda ser conocida: por ejemplo, la salida 0 podría indicar que no hay ninguna entrada activada o que se ha activado la entrada número 0. Además, ciertas entradas pueden hacer que en la salida se presente la suma lógica de dichas entradas, ocasionando mayor confusión. Por ello, este tipo de codificadores es usado únicamente cuando el rango de datos de entrada está correctamente acotado y su funcionamiento garantizado.

Dirección local de lugar.

Para evitar los problemas anteriormente comentados, se diseñan los codificadores con prioridad. En estos sistemas, cuando existe más de una señal activa, la salida codifica la de mayor prioridad (generalmente correspondiente al valor decimal más alto). Adicionalmente, se codifican dos salidas más: una indica que ninguna entrada está activa, y la otra que alguna entrada está activa. Esta medida permite discernir entre los supuestos de que el circuito estuviera deshabilitado por la no activación de la señal de capacitación, que el circuito no tuviera ninguna entrada activa, o que la entrada número 0 estuviera activada.

También entendemos como codificador (códec), un esquema que regula una serie de transformaciones sobre una señal o información. Estos pueden transformar un señal a una forma codificada usada para la transmisión o cifrado o bien obtener la señal adecuada para la visualización o edición (no necesariamente la forma original) a partir de la forma codificada.

En este caso, los codificadores son utilizados en archivos multimedia para comprimir audio, imagen o vídeo, ya que la forma original de este tipo de archivos es demasiado grande para ser procesada y transmitida por los sistema de comunicación disponibles actualmente. Se utilizan también en la compresión de datos para obtener un tamaño de archivo menor.

Según esta nueva definición, podemos dividir los codificadores en códecs sin pérdidas y códecs con pérdidas, según si la información que se recupera coincide exactamente con la original o es una aproximación.

# Decodificador

Un decodificador o descodificador es un circuito combinacional, cuya función es inversa a la del codificador, esto es, convierte un código binario de entrada (natural, BCD, etc.) de N bits de entrada y M líneas de salida (N puede ser cualquier entero y M es un entero menor o igual a 2N), tales que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entrada. Estos circuitos, normalmente, se suelen encontrar como decodificador / demultiplexor. Esto es debido a que un demultiplexor puede comportarse como un decodificador.

Si por ejemplo tenemos un decodificador de 2 entradas con 22=4 salidas, en el que las entradas, su funcionamiento sería el que se indica en la siguiente tabla, donde se ha considerado que las salidas se activen con un "uno" lógico:

Ejemplo decodificador.

| Tabla de verdad para el decodificador 2 a 4 |
| --- |
| Entradas | Salidas |
| A | B | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Un tipo de decodificador muy empleado es el de siete segmentos. Este circuito decodifica la información de entrada en BCD a un código de siete segmentos adecuado para que se muestre en un visualizador de siete segmentos.

## Aplicaciones del Decodificador [editar]

Su función principal es la de direccionar espacios de memoria. Un decodificador de N entradas puede direccionar 2N espacios de memoria.

Para poder direccionar 1kb de memoria necesitaría 10 bits, ya que la cantidad de salidas seria 210, igual a 1024.

De esta manera:

- Con 20 bits tengo 220 que es 1Mb.

- Con 30 bits tengo 230 que es 1Gb.